## Slide 1
Кафедра БЖД
Вводное занятие по лабораторным работам БЖД
Лаборатория кафедры БЖД имеет помещение площадью 100 м2, оснащено 20 лабораторными стендами, 4 ЭВМ с 2 лабораторными работами по эргономике и личности и стрессу.
Освещение выполнено светодиодными панелями с общей равномерной освещённостью 400 – 600 лк и коэффициентом пульсации около 3 %, позволяя проводить все виды зрительной работы, необходимой для проведения занятий, в том числе работа с ЭВМ.

## Slide 2: Перечень лабораторных работ
ЛР №1. Исследование условий электробезопасности в трёхфазных сетях с изолированной и с компенсированной нейтралями (МУ к ЛР 2008 года)
ЛР № 2. Исследование условий электробезопасности в трёхфазных сетях с заземлённой нейтралью (МУ к ЛР 2008 года)
ЛР № 3. Контроль изоляции электрических установок (МУ к ЛР 2008 года)
ЛР № 4. Исследование условий электробезопасности в однофазных сетях (МУ к ЛР 2008 года)
ЛР № 5. Оказание первой доврачебной неотложной помощи (в МУ для магистров)
ЛР № 5. Исследование защиты человека от воздействия СВЧ излучения (МУ к ЛР 2008 года)
ЛР № 6. Санитарно-гигиеническая оценка параметров производственного освещения (МУ к ЛР 2008 года)
ЛР № 7. Исследование параметров производственного шума и определение эффективности мероприятий по защите от него (МУ к ЛР 2008 года)
ЛР № 8 (10). Эргономическое исследование восприятия человеком зрительной информации (МУ к ЛР 2008 года).
ЛР № 9. Личность и стресс (МУ к ЛР 2008 года)
ЛР № 17. Эффективность и качество освещения (МУ к ЛР 2005 года)
ЛР № 18. Защита от теплового излучения (МУ к ЛР 2005 года)
ЛР № 19. Защита от сверхвысокочастотного излучения (МУ к ЛР 2005 года)
ЛР № 1. Защита от лазерного излучения (УП 2018 года)
ЛР № 2. Защита от ультрафиолетового излучения (УП 2018 года)
ЛР № 3. Пожарная безопасность (УП 2018 года)

## Slide 3: лабораторные работы в семестре
Лабораторные занятия ( оценка – до 25 баллов с учётом итогов защиты лабораторных работ, данные передаются лектору, который ставит оценку по БЖД)
Предлагается выполнить 5 стандартных лабораторных (электробезопасность, проблемы освещения: 6 или 17 ЛР, электромагнитные поля: 5 + часть 19 СВЧ-печь и ваш мобильный телефон, шум: 7 ЛР, эргономическое исследование восприятия человеком зрительной информации: 8 (10 ) +личность и стресс: 9 ЛР). Могут быть другие ЛР!!!
Отчёт по лабораторным работам желательно приносить на следующем занятии, чтобы не иметь проблем в зачётную неделю, перегруженную защитами лабораторных работ и другими занятиями. Обычно отчёт на всю бригаду подписывается всеми (за ошибки в отчёте отвечает каждый). Кто не уверен, что другие члены бригады не исчезнут с отчётом, может сделать индивидуальный отчёт.

## Slide 4: ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Имеется опасность воздействия электрического тока, проходящего через тело человека, вызванная разностью потенциалов, под который он может попасть, от розеток и стендов.
Защита обеспечивается:
1) организационными мерами, в первую очередь обязательным инструктажем (с записью в журнале и личной подписью студента), нормированием допустимых значений напряжения и тока, допуском к работе, маркировкой и др.;
2) техническими мерами (основной защитой, т. е. основной изоляцией корпусов от токоведущих частей, недоступностью токоведущих частей в розетках и щите с помощью защиты IP 20 и использование малого сверхнизкого напряжения до 50 В, т. е. III класса защиты ЛР № 1 и 2); дополнительной защитой, т. е. защитным отключением металлических корпусов стендов I класса защиты с помощью зануления и использования УЗО, вернее дифференциальных автоматических выключателей.

## Slide 5: III класс защиты от поражения электрическим током
ЛР № 1 и 2
Отдельный трансформатор с напряжением фазы
24 - 27 В

## Slide 6: ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Имеется опасность воздействия высокой температуры, продуктов горения и других факторов пожара в случае его возникновения.
Защита обеспечивается:
1) организационными мерами, в первую очередь инструктажем (студенты должны предупредить преподавателя о признаках пожара и покинуть помещение в соответствие с планом эвакуации). Имеется 2 выхода в разных местах лаборатории в коридор и на двор университета через окно. Общим предупреждением в университете по линии связи со всеми помещениями;
2) техническими мерами (углекислотный огнетушитель, но тушить возгорание может только преподаватель или другие обученные люди, поскольку жизнь студента бесценна! Опасность огнетушителя: большая концентрация диоксида углерода СО2 и низкая температура струи газа: до – 70 С)

## Slide 7: РИСК ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Пороговый ощутимый ток. При касании кончиками пальцев 0.5…1.5 мА на частоте 50 Гц и 5…10 мА при постоянном токе.
Пороговый неотпускающий ток – переменный ток частотой 50 Гц – 6…16 мА, переменный ток частотой 100 кГц – 112…224 мА, постоянный ток – 100…300 мА
Пороговый фибрилляционный ток – переменный ток частотой 50 Гц – 90 мА.
Защита обеспечивается основной защитой (основной изоляцией (норма 500 кОм) или малым сверхнизким напряжением):
ограничением до Uh = 2 В; Ih =0.3 мА для частоты 50 Гц, Uh =3 В;
Ih =0.4 мА для 400 Гц и Uh =8 В; Ih =1 мА для постоянного тока в нормальном режиме работы ГОСТ 12.1.038-82*

## Slide 8: Лабораторная работа № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ТРЁХФАЗНЫХ СЕТЯХ С ЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ.
№ п/п | Значение сопротивления, Ом |  |  |  |  | Напряжения фаз и корпусов относительно земли, В |  |  |  |  | 
 | RA | RB | RC | Rзам | Rзаз | UА01 | UB01 | UC01 | UК1, U0 | UК2 | UК3, Uh
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: РИСК ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Предельные напряжение прикосновения и ток частотой 50 Гц в аварийном режиме ГОСТ 12.1.038-82*
2 - 6 мА соответствуют ощутимым, но отпускающим токам, и риск остановки дыхания в этом случае практически отсутствует

## Slide 10: Лабораторная работа № 2
Rиз
A
B
RA
CA
CB
RB
RC
CC
R0
RN
CN
Rдоп
Rh
N
0
zA
zN
zтрA
Ih
C
F
Uф

## Slide 11: Лабораторная работа № 5, 19
Частота – генератор Ганна 10 ГГц, СВЧ печь – 2,45 ГГц, мобильный телефон – 0,9 или 1,8 ГГц > 300 Гц. В волновой зоне интенсивность поля оценивается плотностью потока энергии (ППЭ), т. е. количеством энергии, падающей на единицу площади поверхности в единицу времени (фактически, это плотность потока мощности). ППЭ выражается в ваттах на квадратный метр Вт/м2. 100 Вт/м2 – тепловой порог, ПДУ 10 Вт/м2 – максимум, 1 Вт/м2 – ВДУ мобильного телефона, 0,1 Вт/м2 – ПДУ СВЧ печи для быта и ЭВМ.

## Slide 12: Нормативные документы
СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
VII. Электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих местах
7.2.6. Электромагнитные поля диапазона частот СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах 30 кГц - 300 ГГц:
в) энергетическая экспозиция в диапазоне частот СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах 300 МГц - 300 ГГц рассчитывается по формуле:

## Slide 13: Нормативные документы
СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
г) ПДУ энергетических экспозиций (СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах) на рабочих местах за смену представлены в таблице 7.4.

## Slide 14: Нормативные документы
СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
д) для кратковременного воздействия (СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах0,2 ч за рабочую смену) ПДУ напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать значений, представленных в таблице 7.5.

## Slide 15: Лабораторная работа № 5, 19
Длина волны у генератора Ганна –
 = 3 см, СВЧ печи –  = 12 см, мобильного телефона 900 МГц –  = 33 см.

## Slide 16: Лабораторная работа № 6, 17
Освещённость E, измеряемая в люксах (лк), равна отношению светового потока Ф (лм) к площади освещаемой поверхности S (м2) и коэфф. использ. Световая отдача (отношение создаваемого лампой светового потока к потребляемой электрической мощности (лм/Вт).
СП 52.13330.2011 “Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*”, СанПиН 2.2.4.3359-16. Eнорм, = 200 лк, КП = 20 %, Eнорм, = 400 лк (500 лк), КП = 5 % - ЭВМ.

## Slide 17: Лабораторная работа № 7
Уровень звукового давления L = 20 lg(p/p0), дБ, p0 = 2×10–5 Па (порог слышимости звука на частоте 1000 Гц). Уровень звука LА, дБА, измеренный на временнóй характеристике “медленно” шумомера:
LА = 20 lg(pА/p0). Нормирование по СанПиН 2.2.4.3359-16 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки”

## Slide 18: Лабораторные работы на видео
Первая помощь ЛР 5 в МУ для магистров | https://yadi.sk/d/OZ2iiSnvHuu1SQ
Шум ЛР 7 | https://yadi.sk/i/gGnoJQ59eAfprA
СГЗН ЛР 2 | https://yadi.sk/i/ZwdTq_U6zKMvlA
ЭМП ЛР 5, 19 | https://yadi.sk/i/KBDoTl5vC-r7aw
Освещение ЛР 17 | https://yadi.sk/i/7UItyBsbVXEUAg
СИН ЛР 1 | https://yadi.sk/i/UmPvS8KOELiF8A
Исследование условий электробезопасности в однофазных сетях ЛР 4 | https://yadi.sk/i/UwDp6QE4qGP9Hg
Санитарно-гигиеническая оценка параметров производственного освещения ЛР 6 | https://yadi.sk/d/hCWjlVWMYUY-6Q
Системы автоматизированного пожаротушения | https://yadi.sk/i/x5E2LYrNOlYaww
Защита от теплового излучения ЛР 18 | https://yadi.sk/i/x5E2LYrNOlYaww